Технические характеристики аппарата УФО «Надежда-О2»

| Позиция | «Надежда-О2» |
| --- | --- |
| Назначение аппарата | Ультрафиолетовое облучение крови |
| Дополнительные функции | Озонирование крови и физиологических растворов (концентрация озонированного раствора 400-1600 мкг/л) Образование АФК (активные формы кислорода) в физиологическом растворе (изменение ОВП от +150мВ до -700мВ) Инактивация вирусов и др. микроорганизмов в облучаемой среде |
| Условия применения | Стационарный, амбулаторный |
| Портативность, вес | 3 кг |
| Характеристика встроенного реверсивного насоса | Насос перистальтический 3-х роликовый с регулировкой роликов на трубку наружным Ф 3-5 мм с восстанавливаемой геометрией трубки |
| Регулируемая скорость перфузии крови и физиологических растворов в 2 диапазонах | 1 диапазон от 10 мл/мин до 30 мл/мин 2 диапазон от 4 мл/мин до 12 мл/мин Стандартные скорости 12+3 мл/мин и 18+3 мл/мин обеспечиваются на трубке Ф 4 мм с толщиной стенки 0,5 мм системы ПК 21-01, ПК 21-05 производства ОАО «Синтез» г. Курган |
| Тип лампы облучателя | ИВР (индукционная всеволновая ртутная) |
| Ресурс лампы облучателя | Неограничен |
| Регулируемый диапазон облучения за счет заполнения камеры облучателя лампы ИВР различными газами | 180 – 400 нм | УФ-А - 320-400 нм при заполнении кислородом О2 УФ-В - 280-400 нм при заполнении воздухом УФ-С - 180-400 нм при заполнении аргоном Аr |
| Интенсивность излучения лампы | В диапазоне УФ-С 180-280 нм - 92% энергии спектра |
| Мощность лампы облучателя | 4 Вт |
| Метод облучения | Экстракорпоральный |
| Энергетическая освещенность на поверхности кюветы | 3 мВт/кв. см |
| Толщина облучаемого слоя в кювете определяется давлением газа в камере облучателя лампы ИВР | При создании повышенного (избыточного) давления в камере облучателя лампы ИВР 20÷50 мм.рт.ст. толщина облучаемого слоя 0,1 мм |
| Расположение кюветы в аппарате | Вертикальное (выпадение фибрина на поверхности пленки кюветы минимальное) |
| Толщина пленки кюветы, не более | 60 мкм |
| Электропитание аппарата | От сети переменного тока с заземленной нейтралью с номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц и обеспечивает нормальное функционирование при изменении напряжения питания в диапазоне 220+10% В и частоты в диапазоне 50+1 Гц. |
| Режим работы | Не менее 45 мин работы, 15 мин перерыв |
| Срок службы | Не менее 7 лет |
| Наличие расходных материалов | Кюветы однократного применения – 50 шт. |